## Slide 1
Smart
Garden
НОИТ 2025-2026
Интелигентна система за
автоматично напояване
с адаптивен изкуствен интелект
IoT сензори
Авто полив
Адаптивен AI
Денис (Софтуер) · Петър (Хардуер) · 11 клас
Категория: Роботика и изкуствен интелект

## Slide 2
ЗАЩО ИМАМЕ НУЖДА ОТ УМНО НАПОЯВАНЕ?
50%
загуба на вода
при традиционен
полив
✕
Ръчно поливане
Неефективно и непоследователно — зависи от присъствието на човек всеки ден
✕
Таймер системи
Поливат по разписание — игнорират реалните нужди на растенията и времето
✕
Сензорни системи
Статични прагове без адаптация — не учат от минали резултати и грешат
SmartGarden решава всичко това — IoT сензори + Адаптивен AI + Автоматизация

## Slide 3
НАШЕТО РЕШЕНИЕ — SmartGarden
Автономна IoT система: ESP32 сензори → MQTT → Raspberry Pi → Адаптивен AI → Соленоидни вентили
IoT мрежа
ESP32-C3 микроконтролери с WiFi събират данни от сензори и управляват соленоидните вентили
Raspberry Pi 5
Централен сървър с C# .NET 8, PostgreSQL база данни и Eclipse Mosquitto MQTT брокер
Адаптивен AI
Алгоритъмът анализира историята на поливане и автоматично коригира праговете на влагата
Уеб Дашборд
Blazor Server интерфейс с реално-времеви графики, история и ръчно управление

## Slide 4
ХАРДУЕРНА АРХИТЕКТУРА
✓
Raspberry Pi 5 (8 GB)
Централен сървър — мозъкът на системата
✓
ESP32-C3 (3 бр.)
WiFi микроконтролери за всяка зона
✓
Капацитивни сензори за влага
Точни и дълготрайни — не корозират
✓
DHT22 — температура & влажност
Мониторинг на средата
✓
BH1750 — светлинен сензор
I2C, прецизни lux измервания
✓
12V соленоидни вентили
Индустриален стандарт за надеждност
✓
✓
12Ah батерия
Автономна работа
Raspberry Pi 5
MQTT Mosquitto
ESP32
Зона 1
Влага
Темп.
Светл.
ESP32
Зона 2
Влага
Темп.
Светл.
ESP32
Зона 3
Влага
Темп.
Светл.
Системна диаграма

## Slide 5
АДАПТИВЕН AI АЛГОРИТЪМ
Системата се самообучава от резултатите — прозрачен, обясним алгоритъм (не "черна кутия")
❌ Статична система
Фиксиран праг 30%
Еднакво поливане всеки път
Не отчита резултати
Прекалено/недостатъчно
✅ SmartGarden AI
Адаптивен праг (28–45%)
Учи от всяко поливане
Анализира ефективността
Автоматично оптимизиране
Стъпки на алгоритъма:
1. Последните 10 напоявания
2. Ефективност = (влага след − преди)
3. Тренд — нараства ли нуждата?
4. Коригира прага автоматично

## Slide 6
ТЕХНОЛОГИЧЕН СТЕК
Backend
C# .NET 8
ASP.NET Core / Blazor Server
PostgreSQL 15 (Npgsql)
MQTTnet библиотека
Frontend
Blazor Components
Radzen Blazor (Charts)
Tailwind CSS
JavaScript Interop
Комуникация
Eclipse Mosquitto (MQTT)
ESP32 Arduino firmware
Wi-Fi 2.4GHz
MQTT pub/sub топици
Системно
Raspberry OS (Raspberry Pi)
Systemd services
BCrypt.Net (сигурност)
Git версионен контрол

## Slide 7
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМАТА
Live Dashboard
Реално-времеви данни от всички сензори с авто-обновяване на всеки 5 секунди
Автоматичен полив
Проверява влагата на 5 мин и автоматично полива при нужда
Адаптивен AI
Анализира ефективността и коригира праговете автоматично
История & Графики
Интерактивни графики на сензорните данни и пълна история на поливане
Управление на зони
Редактиране на имена, тип растения и индивидуални прагове за всяка зона
Eco & Night режим
Eco при ниска батерия; Night mode за минимално изпарение нощем

## Slide 8
РЕЗУЛТАТИ & БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
Постигнато:
✅ Пълна IoT система с 3 зони
✅ MQTT комуникация (ESP32 ↔ Pi)
✅ PostgreSQL база данни
✅ Уеб дашборд (Blazor Server)
✅ Адаптивен AI алгоритъм
✅ Автоматично поливане
✅ Eco & Night режими
Бъдещо развитие:
☁ Cloud интеграция
Отдалечен достъп от всяко устройство
🌦 Прогноза за времето
Пропуска полив при предстоящ дъжд
📱 Мобилно приложение
Push нотификации и дистанционно управление
🔌 Мащабируемост
Архитектурата позволява неограничен брой зони

## Slide 9
SmartGarden
Интелигентното бъдеще
на напояването
Денис · Петър · 11 клас
Защо GardenBrain?
🤖
Обяснимо AI
Алгоритъмът е прозрачен — знаем защо взема всяко решение
⚡
Ниска консумация
ESP32 deep sleep, соларно зареждане, 12Ah батерия
📊
Данни & Статистики
PostgreSQL история за анализ и непрекъснато подобрение
🔧
Реална реализация
Работеща система с истински хардуер и производствен код
Благодарим за вниманието! 🌱